ИНФОРМАЦИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ ЗА 2012-2013 ГГ.

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Оценка радиационной обстановки на территории Ненецкого автономного округа осуществляется по данным наблюдений государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». Ежедневно на 12 станциях контролировалась мощность дозы гамма-излучения (Бугрино МГ-2, Варандей МГ-2, Канин Нос МГ-2, Колгуев Северный МГ-2, Нарьян-Мар ОГМС, Нижняя Пеша АМСГ-4, Хоседа-Хард М-2, Ходовариха МГ-2, Шойна АЭ, Амдерма ОГМС, Усть-Кара МГ-2, Федорова-Вайгач МГ-2).

За период 2012-2013 гг. в целях оценки радиационной обстановки на территории Ненецкого автономного округа осуществлялись следующие мероприятия:

- В г. Нарьян-Мар проводился отбор проб радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы с помощью воздухо-фильтрующей установки (ВФУ) для последующего лабораторного анализа в лаборатории радиометрии ЦМС ФГБУ «Северное УГМС» г. Архангельск.

- В пунктах Амдерма, Нарьян-Мар, Нижняя Пеша, Шойна с помощью горизонтального планшета отбирались пробы радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность.

- Ежемесячно в г. Нарьян-Маре проводился отбор осадков на тритий.

- В р.Печора в основные гидрологические фазы отбирались пробы воды на содержание трития и стронция-90.

- Ежегодно на метеостанции ОГМС Нарьян-Мар на радионуклидный состав отбиралась проба почвы.

Кроме того ФГБУ «Северное УГМС» осуществляет мониторинг радиационной обстановки в Белом море на 5 точках путем отбора проб морской воды для определения содержания стронция-90.

По данным наблюдений:

- Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы в г. Нарьян-Мар в 2012 году составила 3,3 х 10-5 Бк/м3, за 10 месяцев 2013 года - 3,6 х 10-5 Бк/м3,

- Среднегодовая концентрация цезия-137 в радиоактивных аэрозолях приземной атмосферы на территории НАО в 2012 году составила 2,7 х 10-7 Бк/м3, за 3 квартала 2013 года - 2,8 х10-7 Бк/м3,

- Среднегодовая объёмная концентрация стронция-90 в приземном слое атмосферы в 2012 году 0,18 х10-7 Бк/м3.

4. Среднегодовое значение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность по территории Ненецкого автономного округа за 2012 год составило 0,88 Бк/м2сутки, за 10 месяцев 2013 года - 0,65 Бк/м2сутки.

5. Средняя объемная активность стронция-90 в воде р. Печора в 2012 году составила 2,53 мБк/л, трития- 2,82 мБк/л.

6. Среднегодовая объемная активность трития в осадках в г. Нарьян-Мар в 2012 году составила 2,34 Бк/л.

- Мощность дозы гамма-излучения во всех пунктах была в пределах 0,09 - 0,11 мкЗв/ч, за 10 месяцев 2013 году составила 0,09-0,10 мкЗв/ч.

- Плотность загрязнения почвы по цезию-137 в 2012 году в Нарьян-Маре составила 16,22 Бк/м2, в 2013 году- 24,97 Бк/м2.

- Объемная активность стронция-90 в пробах морской воды Белого моря в 2012 году наблюдалась в пределах 1,25-7,3 мБк/л.

В течение 2012-2013 годов среднемесячные значения мощности гамма-излучения находились в пределах 0,09-0,11 мкЗв/час, что соответствует природному гамма-фону.

Превышение среднегодовых концентраций суммарной бета-активности и цезия-137 в радиоактивных аэрозолях приземной атмосферы, стронция-90 в приземном слое атмосферы, стронция-90 в воде р. Печора и пробах морской воды Белого моря, трития в осадках не наблюдалось.